## Slide 1: Reference

## Slide 2: Druhy odkazů v C++
  Reference
        T &, const T &, T &&
    Vestavěno v C++
    Při inicializaci nasměrovány na objekt, nelze je přesměrovat
    Při použití syntakticky identické s hodnotami (r.a)
  (Syrové) ukazatele
        T *, const T *
    Vestavěno v C/C++
    Vyžaduje speciální operátory pro přístup k hodnotě (*p, p->a)
    Ukazatelová aritmetika pro přístup k sousedním hodnotám v polích
    Ruční dealokace – používání ve významu vlastníka je dnes nevhodné
  Chytré ukazatele
        std::shared_ptr< T>, std::unique_ptr< T>
    Šablony tříd ve standardní knihovně C++
    Operátory pro přístup shodné se syrovými ukazateli (*p, p->a)
    Reprezentují vlastnictví – zrušení posledního odkazu vyvolává dealokaci
  Iterátory
        K::iterator, K::const_iterator
    Třídy spojené s každým druhem kontejneru (K) ve standardní knihovně C++
    Vraceny metodami kontejnerů jako odkazy na prvky kontejnerů
    Operátory pro přístup shodné se syrovými ukazateli (*p, p->a)
    Ukazatelová aritmetika pro přístup k sousedním hodnotám v kontejneru

## Slide 3: Reference v C++
  Reference lze použít pouze v některých kontextech
    Formální parametry funkcí (téměř vždy bezpečné a užitečné)
      Obdoba předávání odkazem v jiných jazycích (ale složitější)
    Návratové hodnoty funkcí (nebezpečné ale někdy nutné)
    Lokální proměnné (užitečné zvláště jako auto &&)
    Statické proměnné, datové položky tříd (omezené možnosti, vhodnější je ukazatel T * nebo std::reference_wrapper<T>)
  Reference vždy musí být inicializována a nelze ji přesměrovat jinam
    Všechna použití reference se chovají jako objekt, na který odkazuje
  Reference jsou tří druhů
    (Modifiable) L-value reference
        T &
      Skutečný parametr (inicializační výraz) musí být L-value, tj. opakovatelně přístupný objekt
    Const (L-value) reference
        const T &
      Skutečným argumentem může být libovolný objekt typu T
    R-value reference
        T &&
      Skutečný parametr (inicializační výraz) musí být R-value, tj. dočasný objekt nebo výraz uzavřený v std::move()

## Slide 4: Reference v C++
  (Modifiable) L-value reference
        T &
    Inicializační výraz musí být modifikovatelná L-value, tj. opakovatelně přístupný objekt bez příznaku const:
      x, y.x - Proměnná nebo datová položka typu T, T& nebo T&&
      f(), cout<<x - Volání funkce nebo uživatelsky definovaného operátoru vracející typ T&
      (T&)e - výsledek přetypování na T&
      *p, p[i] - Dereference ukazatele typu T*, prvek pole typu T[] (pro chytré ukazetele či kontejnery jde o uživatelsky definovaný operátor)
      Několik dalších nevýznamných případů
  Const (L-value) reference
        const T &
    Inicializační výraz může být libovolný výraz typu T, tedy L-value i R-value, a navíc nemusí být modifikovatelný
      Název "const L-value reference" odpovídá syntaxi, ne semantice
      Výraz formálně nemůže být typu reference, protože reference ve výraze se chová jako odkazovaný objekt. Místo toho se sleduje L-value/R-value kategorie a modifikovatelnost
  R-value reference
        T &&
    Inicializační výraz musí být R-value:
      42, 'c', true, nullptr - konstanta (vyjma řetězcových)
      f(), a+b - výsledek funkce (nebo operátoru) vracející typ T nebo T&& (např. std::move)
      (T)e, (T&&)e - výsledek přetypování na T nebo T&&
      Několik dalších nevýznamných případů

## Slide 5: Reference v C++
Proč T & vyžaduje L-value
  T & nejčastěji používán jako "výstupní parametr"
  Zákaz R-value je ochrana proti chybám programátora
        void setup(int & p) { p = 42; }
        int x;
        setup(x); // OK
        setup(x + 1); // Error
        setup(1); // Error
Proč const T & připouští L-value i R-value
  const T & znamená "vstupní parametr"
  reference je to jen kvůli rychlosti předávání
        std::string operator+(const std::string & a, const std::string & b);
        std::string x, y, z, u;
        u = x + y + z; // u = ((x + y) + z)
    (x + y) je R-value, přesto ji chceme předat odkazem

## Slide 6: Reference v C++
Účel R-value referencí T &&
    Inicializační výraz musí být R-value:
      42, 'c', true, nullptr - konstanta (vyjma řetězcových)
      f(), a+b - výsledek funkce (nebo operátoru) vracející typ T nebo T&& (např. std::move)
      (T)e, (T&&)e - výsledek přetypování na T nebo T&&
      Několik dalších nevýznamných případů
    R-value se dělí na dva případy
      prvalue - výraz je anonymní dočasný objekt, který nebude víckrát přístupný
      xvalue - volání funkce či přetypování vracející T&&
  Objekt v R-value výraze lze libovolně modifikovat, protože
    pro prvalue to nikdo nepozná
      ale pozor, poběží ještě destruktor objektu
    pro xvalue s tím programátor souhlasil
      semantika T&& je "reference na objekt, jehož majitel se o něj již nezajímá"
      případné další použití objektu původním majitelem musí začít jeho kompletním úklidem
  Nejvýznamnější využití R-value objektu
    Odebrání a použití dynamicky alokovaných bloků vlastněných objektem
      Ukazatele uvnitř objektu je nutné vynulovat, aby je jeho destruktor nedealokoval
      Většinou jako navenek nepřiznaná optimalizace (u kontejnerů ale dokumentovaná)
    Převzetí vlastnictví bloku drženého chytrým ukazatelem
      Technicky totéž, ale explicitně publikováno jako součást semantiky chytrých ukazatelů
  Funkce, jejíž parametr je typu T&&, tento parameter pravděpodobně vyprázdní

## Slide 7: Reference v C++
std::move(x) vrací T&&, tento výraz je tedy R-value
  uvnitř je přetypování x na T&&
Funkce, jejíž parametr je typu T&&, tento parameter pravděpodobně vyprázdní
  Nejčastěji move-constructor a move-assignment
    oba přemisťují obsah zdroje do cíle
    move-assignment navíc řeší úklid předchozího obsahu cíle
        class T {
        public:
        T(T && b) noexcept : data_(b.data_) { b.data_ = nullptr; }
        T& operator=(T && b) noexcept {
        T tmp(std::move(b)); // volá move-ctor, tedy vyprázdní b
        std::swap(data_, tmp.data_); // výměna ukazatelů
        return * this; // následuje volání destruktoru tmp
        }
        ~T() { if (data_) delete data_; } // destruktor uklízí
        private:
        X * data_; // kdyby zde byl unique_ptr<X>, metody by nebyly zapotřebí
        };
    Vlastní implementace move metod je pokročilá technika
    Většinou se tomu lze vyhnout šikovným použitím chytrých ukazatelů apod.
  U jiných funkcí se T&& používá v případech nekopírovatelných typů nebo jako pokročilá optimalizace rychlosti

## Slide 8: Reference v C++
std::move(x) vrací T&&, tento výraz je tedy R-value
  uvnitř je přetypování x na T&&
  příklad použití:
        void swap(T & a, T & b)
        {
        T tmp(std::move(a)); // call move-constructor, a is probably emptied
        a = std::move(b); // call move-assignment, b is probably emptied
        b = std::move(tmp); // call move-assignment, tmp is no longer needed
        } // call destructor on tmp
      Skutečné std::swap je šablona - správné řešení je složitější
    Tři přesuny jsou výrazně rychlejší než tři kopírování
      Pokud T drží nějaka dynamicky alokovaná data, jejichž vlastnictví lze převzít
      std::string, std::vector<U> a mnoho dalších, včetně tříd tyto typy obsahujících
    Řešení s přesuny funguje i pro nekopírovatelné typy
      std::unique_ptr<X>, std::fstream, std::mutex, ...
  Schopnost levně přesouvat obsahy tříd mění architekturu programů
    Lze se tak vyhnout dynamické alokaci objektů
    Např. fstream lze otevřít uvnitř funkce a vrátit jako návratovou hodnotu
      Příkaz return s lokální proměnnou je automaticky realizován přesunem

## Slide 9: Reference v šablonách funkcí a auto
  Univerzální (forwarding) reference
    Jako argument šablony funkce
        template< typename T>
        void f( T && p)
    Jako proměnná s typem auto
        auto && x = /*...*/;
    Skutečným argumentem může být R-value i L-value
      Pozor, v pozadí je skládání referencí
        U a;
        auto && x = a; // type of x is U &
        f( a); // calls f<U &>

## Slide 10: Argumenty funkcí

## Slide 11: Předávání parametrů v C++11
Pravidla pro typy formálních argumentů
  Pokud funkce potřebuje měnit objekt skutečného argumentu
    použijte modifikovatelnou referenci: T &
  jinak, pokud je kopírování typu T velmi levné
    čísla, syrové ukazatele, malé struktury obsahující pouze tyto typy (např. std::complex, iterátory)
    předávejte hodnotou: T
  jinak, pokud typ T nepodporuje kopírování (např. unique_ptr)
    předávejte jako R-value reference: T &&
  [pro pokročilé] jinak, pokud funkce někam ukládá kopii parametru
    pokud opravdu záleží na rychlosti předávání
      implementujte dvě verze funkce, s const T & a T &&
    zjednodušeně
      předávejte hodnotou: T
      použijte std::move() při ukládání
  jinak
    použijte konstantní referenci: const T &
  Tato pravidla neplatí pro návratové hodnoty a jiné situace

## Slide 12: Vstupní parametry předávané odkazem
  Pro vstupní parametry předávané odkazem je nutné použít const
    Globální funkce:
        std::string concat( const std::string & a, const std::string & b)
        { auto tmp = a; tmp.append( b); return tmp; }
      Deklarace operátoru + ve standardní knihovně:
        std::string operator+( const std::string & a, const std::string & b);
      Read-only operátory je vhodné definovat jako globální funkce, jen tak budou fungovat implicitní konverze na levém operandu
    Metody
        class my_string {
        public:
        my_string concat(const my_string & b) const;
        my_string operator+(const my_string & b) const;
        };
      const na konci mění impliticní deklaraci this: const my_string* this
    Bez const není možné použít R-value jako skutečný argument
        std::string concat(std::string & a, std::string & b); // WRONG
        std::string operator+(std::string & a, std::string & b); // WRONG
        u = concat( concat( x, y), z); // ERROR
        u = x + y + z; // ERROR

## Slide 13: Návratové hodnoty funkcí

## Slide 14: Předávání návratových hodnot v C++11
Pravidla pro typy návratových hodnot
  Pokud funkce zpřístupňuje objekt v nějaké datové struktuře (např. operator[])
    a pokud chcete dovolit modifikaci tohoto objektu
      použijte modifikovatelnou referenci: T &
    jinak
      použijte konstatní referenci: const T &
    Vracený objekt MUSÍ PŘEŽÍT alespoň chvíli PO NÁVRATU Z FUNKCE
  Ve všech ostatních případech
    předávejte hodnotou: T
    Nepoužívejte std::move v příkaze return, pokud v něm je lokální proměnná
    Překladače mají právo (a někdy povinnost) provést tzv. copy/move-elision
      ztotožnění vraceného objektu s pomocnou proměnnou připravenou pro návratovou hodnotu v místě volání funkce
      optimalizace s pozorovatelným efektem na chování programu!
  POKUD FUNKCE POČÍTÁ či konstruuje vracenou hodnotu, NEMŮŽE VRACET ODKAZ
    spočtená/zkonstruovaná hodnota je uložena pouze v lokálních objektech, a ty v okamžiku návratu z funkce zaniknou
C++17

## Slide 15: Vracení odkazem

## Slide 16: Funkce vracející odkazem
Vracení odkazem je možné pouze tehdy, pokud funkce zpřístupňuje data, která budou existovat i po návratu z funkce
  Všechny následující pokusy jsou nefunkční:
    anonymní proměnná
        const Complex & add( const Complex & a, const Complex & b) // WRONG
        { return Complex(a.re+b.re, a.im+b.im);
        // ERROR: the temporary object will disappear before exiting the function
        }
    lokální proměnná
        const Complex & add( const Complex & a, const Complex & b) // WRONG
        { Complex tmp(a.re+b.re, a.im+b.im);
        return tmp; // ERROR: tmp will disappear before exiting the function
        }
    globální proměnná
        Complex tmp;
        const Complex & add( const Complex & a, const Complex & b) // WRONG
        { tmp.re = a.re+b.re; tmp.im = a.im+b.im;
        return tmp; // correct, but unusable for the users
        }
        Complex v = f(add(x,y), add(z,u)); // which values are passed to f?
    dynamická alokace
        const Complex & add( const Complex & a, const Complex & b) // WRONG
        { Complex * tmpp = new Complex(a.re+b.re, a.im+b.im);
        return * tmpp; // MEMORY LEAK: nobody will deallocate the block
        }
    chytrý ukazatel
        const Complex & add( const Complex & a, const Complex & b) // WRONG
        { std::shared_ptr<Complex> tmpp = std::make_shared<Complex>(a.re+b.re, a.im+b.im);
        return * tmpp;
        // ERROR: the block will be deallocated before exiting the function
        }
  Pozor: Všechna tato řešení mohou budit dojem, že fungují

## Slide 17: Funkce vracející odkazem
Vracení odkazem je možné pouze tehdy, pokud funkce zpřístupňuje data, která budou existovat i po návratu z funkce
  Kvůli const objektům jsou obvykle zapotřebí dvě funkce
    Různé hlavičky, většinou (syntakticky) shodná těla
    Jako globální funkce:
        T & get_element( std::vector< T> & v, std::size_t i)
        { return v[ i]; }
        const T & get_element( const std::vector< T> & v, std::size_t i)
        { return v[ i]; }
    Jako metody:
        class my_hidden_vector {
        public:
        T & get_element( std::size_t i)
        { return v_[ i]; }
        const T & get_element(std::size_t i) const
        { return v_[ i]; }
        private:
        std::vector< T> v_;
        };
    std::vector má ze stejného důvodu dvě metody operator[]
      stejná syntaxe v[i] vede na volání různých funkcí, vracejících odlišné typy

## Slide 18: Funkce vracející odkazem
Nesouměrné varianty jsou obvykle nevhodné
  Dobrovolné vzdání se práva zápisu:
        const T & get_element(std::vector< T> & v, std::size_t i) { return v[i]; }
    Tato metoda nevyužívá právo zápisu do v, proto je modifikovatelnost parametru zbytečná
    Tato situace měla být řešena souměrnou variantou se dvěma const (bez non-const alternativy)
  Pokus o porušení ochrany (kompilační chyba):
        T & get_element(const std::vector< T> & v, std::size_t i) { return v[i]; }
    v je const, proto v[i] bude vyřešeno voláním této metody:
        const T & std::vector<T>::operator[](std::size_t) const;
    Výraz v[i] v příkaze return je tedy typu const T a nesmí být dál předán jako T&
Logická konstantnost
  Data vracená operátorem [] jsou fyzicky mimo objekt vector
  Logicky jsou považována za jeho součást a proto operator[] propaguje const
    Pravidla samotného jazyka nenutí autory vector<T>::operator[] vracet const T&
        template< typename T> class vector { public:
        /*const*/ T & operator[](std::size_t i) const { return *(begin_ + i); }
        private:
        T * begin_, * end_, * block_end_;
        };
    const příznak u metody ovlivňuje typ this a propaguje se na položky třídy
      vyjma položek deklarovaných jako mutable
      v const metodě se položky chovají jako by byly deklarovány const:
        T * const begin_, * const end_, * const block_end_;
    typ, na který tyto ukazatele ukazují, se tím nemění

## Slide 19: Returning by reference
Overload resolution in C++
  C++ resolves overloaded function calls using only the types of arguments
    The use of the result is not considered
        T & get_element( std::vector< T> & v, std::size_t i);
        const T & get_element( const std::vector< T> & v, std::size_t i);
        void example1(std::vector<T> & w)
        {
        get_element(w,1) = get_element(w,2); // both calls invoke the first version
        }
        T example2(const std::vector<T> & w)
        {
        return get_element(w,2); // invokes the second version
        }
  With member functions:
        class my_hidden_vector { public:
        T & get_element( std::size_t i);
        const T & get_element(std::size_t i) const;
        };
    The const flag on the object on the left of '.' participates in overload resolution
        void example1(my_hidden_vector & w)
        {
        w.get_element(1) = w.get_element(2); // both calls invoke the first version
        }
        T example2(const my_hidden_vector<T> & w)
        {
        return w.get_element(2); // invokes the second version
        }

## Slide 20: Returning by reference
Interface design in C++
  Influenced by the life-time considerations for returned values
    The object must survive the return from the function if returned by reference
  Returning by value may be slow and exception-unsafe
    Remedied by C++11/14/17 but still of some concern
        template< typename T> class vector {
        public:
    back() returns the last element which will remain on the stack
      it may allow modification of the element
        T & back();
        const T & back() const;
    pop_back() removes the last element from the stack
      if it had to return the removed value, it would have to return by value!
      before C++11: returning by value was slow and exception-unsafe
        T pop_back(); // NO SUCH FUNCTION IN std::vector
      therefore, in standard library, the pop_back() function returns nothing
        void pop_back();
        // ...
        };
  For math-inspired interfaces like operator+, returning by value is necessary
    Such functions return newly calculated values – no chance to return by reference